## Slide 1
RS-485最大的通信距离约为1219m，最大传输速率为10Mbps，传输速率与传输距离成反比，在100KbpS的传输速率下，才可以达到最大的通信距离，如果需传输更长的距离，需要加485中继器。
RS-485收发器共模电压范围为-7～+12V，只有满足上述条件，整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠，甚至损坏接口

## Slide 2
RS232,RS422,RS485是电气标准，主要区别就是逻辑如何表示。
485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述
A 、B 之间的正电平在+2～+6V ，是一个逻辑状态；负电平在-2～-6V ，是另一个逻辑状态。
对于接收器，A-B 之间有大于+200mV 的电平时，输出为正逻辑电平；小于-200mV 时，输出为负逻辑电平。