## Slide 1
音频放大器

## Slide 2
（1）A类放大器
A类放大器的主要特点是：放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近，晶体管在输入信号的整个周期内均导通。放大器可单管工作，也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲线的线性范围内，所以瞬态失真和交替失真较小。
1电路简单，调试方便。
2但效率较低，晶体管功耗大，功率的理论最大值仅有25%
3有较大的非线性失真。

## Slide 3
（2）B类放大器
B类放大器的主要特点是：放大器的静态点在（VCC，0）处，当没有信号输入时，输出端几乎不消耗功率。在Vi的正半周期内，Q1导通Q2截止，输出端正半周正弦波；，当Vi为负半波正弦波同理，所以必须用两管推挽工作。
其特点是效率较高（78%）
故其缺点是“交越失真”较大。即当信号在-0.6V~ 0.6V之间时， Q1 Q2都无法导通而引起。

## Slide 4
（3）AB类放大器
AB类放大器的主要特点是：晶体管的导通时间稍大于半周期，必须用两管推挽工作。可以避免交越失真。交替失真较大，可以抵消偶次谐波失真。有效率较高，晶体管功耗较小的特点。当信号在-0.6V~+0.6V 之间时，为使Q1，Q2导通，在Q1，Q2的VBE之间增加两个偏置电压，使输入信号在+ - 0.6V之间大小的时候，Q1，Q2也可以线性的放大。这样既可以获得较高的功率效率，又能很好的改善B类推挽式放大器的交越失真。理论上也可达到 78.5%的功率最大值，但实际上功率的最大值在70%左右可能受到输出级拓扑和输出级斜线的影响，在典型的听音条件下（全功率的30%左右），功放的效率为35%左右。

## Slide 5
D类放大器
最大特点就是它能够在保持最低的失真情况下得到最高的效率。

## Slide 6
频率响应
声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应