第六章 数组

---
一维数组的定义和引用
数组是同一类型的一组值（10个 char 或15个 int） ，在内存中顺序存放。
整个数组共用一个名字，而其中的每一项又称为一个元素。
一、定义方式：
类型说明符 数组名[常量表达式];
int a[4]; // 表明a数组由4个int型元素组成
定义类型
元素个数
数组名称

---
必须是常数
int a[4]; // 表明a数组由4个int型元素组成
其元素分别为：a[0], a[1], a[2], a[3]
其序号从0开始。若存放首地址为2000H，则在内存中为：
C++不允许对数组的大小作动态的定义，即数组的大小不能是变量，必须是常量。
a[3]
a[2]
a[1]
a[0]
2010H
200CH
2008H
2004H
2000H

---
如果要根据不同的数值改变数组的大小，可用常量表达式。如：
#define SIZE 50
void main(void)
{ int art[SIZE];
......
}

---
二、一维数组元素的引用
数组必须先定义，具体引用时（赋值、运算、输出）其元素等同于变量。
a
void main(void )
{ int i, a[10];
for ( i=0; i<10; i++)
a[i]=i;
for ( i=9; i>=0 ; i--)
cout<<a[i]<<‘\t’;
cout<<“\n”;
}
i=0, a[0]=0
0
a[0]
a[1]
a[2]
a[3]
a[4]
a[5]
a[6]
a[7]
a[8]
a[9]
定义
i=1, a[1]=1
1
2
i=2, a[2]=2
赋值
i=9, a[9]=9
输出
9
输出：9_ _8_ _7_ _6_ _5_ _4_ _3_ _2_ _1_ _0
3
4
5
6
7
8

---
三、一维数组的初始化
在定义数组的同时给数组元素赋值。
注意：
1、对数组中的一部分元素列举初值，未赋值的部分是0。
int a[10]= {0,1, 2, 3, 4, 5};
int a[10]= {0,1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0};
2、不能给数组整体赋值，只能一个一个地赋值。
非法
int a[10]= {0,1,2,.....,9};
int a[10]= {0,1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9};

---
3、可以用 int a[ ]= {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 给数组赋值，编译器会自动计算出内的元素项数，并将数组定义为该长度。
4、用局部static 或全局定义的数组不赋初值，系统均默认其为‘\0’。
static int a[10];（即存储在静态数据区中的数组其元素默认为0）
a
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数组在内存中顺序存放，第一个元素位于地址的最低端。

---
求Fibonacci数列：1,1,2,3,5,8,......的前20个数，即
F1=1	(n=1)
F2=1	(n=2)
Fn=Fn-1+Fn-2	(n>=3)
f [i]=f [i-1]+f [i-2]
21
13
8
5
3
2
1
1
....
f[7]
f[6]
f[5]
f[5]
f[4]
f[3]
f[2]
f[1]
f[0]
void main (void)
{ int i;
int f [20]={1,1};
for (i=2 ; i<20 ; i++ )
f [i]=f [i-1]+f [i-2];
for ( i=0; i<20; i++)
{ if (i%5= =0) cout<<“\n”;
cout<<f [i]<<‘\t’;
}
}

---
下面程序的运行结果是：
void main(void)
{ int a[6], i;
for (i=1; i<6; i++)
{ a[i]=9*(i-2+4*(i>3))%5 ;
cout<<a[i]<<‘\t’;
}
}
i
a[i]
1
2
3
4
5
输出：-4 0 4 4 3
-4
0
4
4
3
3
4
4
0
-4
随机
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[0]

---
排序算法
用起泡法对6个数排序（由小到大）
将相邻的两个数两两比较，将小的调到前头。
9
8
5
4
2
0
8
9
5
4
2
0
8
5
9
4
2
0
8
5
4
9
2
0
8
5
4
2
9
0
8
5
4
2
0
9
8
5
4
2
0
9
5
8
4
2
0
9
5
4
8
2
0
9
5
4
2
8
0
9
5
4
3
0
8
9
5
4
3
0
8
9
4
5
3
0
8
9
4
3
5
0
8
9
4
3
0
5
8
9
第一趟
循环5次
第二趟
循环4次
第三趟
循环3次

---
4
3
0
5
8
9
3
4
0
5
8
9
3
0
4
5
8
9
3
0
4
5
8
9
0
3
4
5
8
9
for (j=1; j<=n-1; j++)
for (i=1; i<=n-j ; i++)
{ if (a[i]>a[i+1])
{ t=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=t;
}
}
第五趟
循环1次
第四趟
循环2次
总结：
n
次数
趟数
j(1~n-1)
5
4
3
2
1
n-j
1
2
3
4
5
共有6个数

---
一般，元素的序号从0开始，因此，程序可以变动如下：
for (j=0; j<n-1; j++)
for (i=0; i<n-1-j; i++)
{ if (a[i]>a[i+1])
{ t=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=t;
}
}

---
二维数组的定义和引用
一、定义方式：
类型说明符 数组名[常量表达式][常量表达式];
列数
行数
int a[3][4];
定义类型
数组名
表明a数组由3×4个int型元素组成
其元素分别为：a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[0][3],
a[1][0], a[1][1], a[1][2], a[1][3],
a[2][0], a[2][1], a[2][2], a[2][3]

---
其元素分别为：a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[0][3],
a[1][0], a[1][1], a[1][2], a[1][3],
a[2][0], a[2][1], a[2][2], a[2][3]
其行列的序号均从0开始。若存放首地址为2000H，则在内存中为：
2000H		2008H		2010H	2014H		201cH	2020H		2028H	202cH
a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]
即在内存中，多维数组依然是直线顺序排列的，第一个元素位于最低地址处。

---
二、二维数组的引用
void main(void)
{ int a[2][3], i, j;
cout<<“Input 2*3 numbers\n”;
for (i=0; i<2; i++) /* 输入 */
for(j=0; j<3; j++)
cin>>a[i][j];
for (i=0; i<2; i++) /* 输出 */
{ for(j=0; j<3; j++)
cout<<a[i][j]<<‘\t’;
cout<<“\n”;
}
}
定义
与一维数组一样，二维数组必须先定义，其维数必须是常量。具体引用时（赋值、运算、输出）其元素等同于变量。
赋值
输入：1 2 3 4 5 6<CR>
输出： _ _ _1_ _ _2_ _ _3
_ _ _4_ _ _5_ _ _6
输出

---
三、二维数组的初始化
在定义数组的同时给数组元素赋值。即在编译阶段给数组所在的内存赋值。
1、分行赋值
int a[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
2、顺序赋值
int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; //依次赋值

---
3、部分赋值
int a[3][4]={{1},{5},{9}};
/* a[0][0]=1, a[1][0]=5, a[2][0]=9 其余元素为0 */
0	1	0	0
5	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
5	0	0	0
9	0	0	0
int a[3][4]={{0,1},{5}};
/* a[0][0]=0, a[0][1]=1, a[1][0]=5 */

---
4、分行或全部赋值时，可以省略第一维，第二维不可省。
int a[ ][4]={{1,2},{5,6,7,8,}{9,10,11,12}};
5、不能给数组整体赋值，只能一个一个地赋值。
int a[2][3]={1,2,3,.....,12};
6、用static 定义的数组不赋初值，系统均默认其为‘\0’。
static int a[2][3];

---
void main(void)
{ int a[3][3], i, j;
for (i=0; i<3; i++)
{ for (j=0; j<3; j++)
if (i= =2)
a[i][j]=a[i-1][a[i-1][j]]+1;
else
a[i][j]=j;
cout<<a[i][j]<<‘\t’;
}
cout<<“\n”;
}
i=0 a[0][0]=0 a[0][1]=1 a[0][2]=2
i=1 a[1][0]=0 a[1][1]=1 a[1][2]=2
i=2
a[2][0]=a[1][a[1][0]]+1=a[1][0]+1=1
a[2][1]=a[1][a[1][1]]+1=a[1][1]+1=2
a[2][2]=a[1][a[1][2]]+1=a[1][2]+1=3
输出：_ _ _0_ _ _1_ _ _ 2
_ _ _0_ _ _1_ _ _ 2
_ _ _1_ _ _2_ _ _ 3

---
有一个3×4的矩阵，要求编程序求出其中值最大的那个元素的值，以及其所在的行号和列号。
先考虑解此问题的思路。从若干个数中求最大者的方法很多，我们现在采用“打擂台”算法。如果有若干人比武，先有一人站在台上，再上去一人与其交手，败者下台，胜者留台上。第三个人再上台与在台上者比，同样是败者下台，胜者留台上。如此比下去直到所有人都上台比过为止。最后留在台上的就是胜者。

---
程序模拟这个方法，开始时把a[0][0]的值赋给变量max，max就是开始时的擂主，然后让下一个元素与它比较，将二者中值大者保存在max中，然后再让下一个元素与新的max比，直到最后一个元素比完为止。max最后的值就是数组所有元素中的最大值。

---
max=a[0][0]; //使max开始时取a[0][0]的值
for (i=0;i<=2;i++) //从第0行到第2行
for (j=0;j<=3;j++) //从第0列到第3列
if (a[i][j]>max)//如果某元素大于max
{
max=a[i][j]; //max将取该元素的值
row=i; //记下该元素的行号i
colum=j; //记下该元素的列号j
}
cout<<row<<‘\t’<<colum<<‘\t’<<max<<endl;

---
将数组行列式互换。
1	2	3
5	6
7	8	9
1	4	7
2	5	8
3	6	9
for (i=0; i<3; i++)
for (j=0; j<3; j++)
{ t=a[i][j];
a[i][j]=a[j][i];
a[j][i]=t;
}
for (i=0; i<3; i++)
for (j=0; j<i; j++)
{ t=a[i][j];
a[i][j]=a[j][i];
a[j][i]=t;
}

---
打印杨辉三角形
1
1
1	2	1
1	3	3 1
1	4	6 4 1
1 5 10 10 5 1
a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]

---
void main(void)
{	static int n[2],i,j,k;
for(i=0;i<2;i++)
n[j++]=n[i]+i+1;
cout<<n[k]<<'\t'<<n[k++]<<endl;
}
2 1

---
以下程序用于从键盘上输入若干个学生的成绩，统计出平均成绩，并输出低于平均成绩的学生成绩。输入负数结束
void main()
{ float x[100],sum=0, ave,a;
int n=0,i;
cout<<“Input score\n”;
_________;
while(__________)
{ x[n]=a;
_______;
_________
cin>>a;
}
ave=sum/n;
cout<<“ave=“<<ave<<endl;
for( i=0; _____;i++)
if(__________)
cout<<“x[“<<i<<“]”<<x[i]<<endl;
cin>>a
i<n
a>=0
x[i]<ave
sum+=a
n++

---
输入一个十进制数，输出它对应的八进制数。
不断地除8，求其余数，直到被除数为0，最后余数倒序排列。
725/2=362 余数=1=K0
362/2=181 余数=0=K1
181/2=90 余数=1=K2
90/2=45 余数=0=K3
45/2=22 余数=1=K4
22/2=11 余数=0=K5
11/2=5 余数=1=K6
5/2=2 余数=1=K7
2/2=1 余数=0=K8
1/2=0 余数=1=K9

---
void main(void)
{ int x , i, n ;
int a[100];
cin>>x;
i=0;
while(x)
{
a[i]=x%8;
x=x/8;
i++;
}
n=i;
for(i=n-1;i>=0;i--)
cout<<a[i];
cout<<endl;
}
将余数依次存入数组中

---
已有一个已排好序的数组,今输入一个数,要求按原来排序的规律将它插入数组中。
3	6	9	13	34	56	78
输入：cin>>x; 25
3	6	9	13	25	34	56	78
3	6	9	13	34	56	78
25
25
34
34
x
y

---
3	6	9	13	34	56	78
25
25
34
34
x
y
3	6	9	13	25	56	78
34
34
34
56
56
x
y

---
void main(void)
{ int a[6]={1,4,7,10,12};
int x;
for(int i=0;i<5;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
cout<<endl;
cout<<"Input x: ";
cin>>x;
for(i=0;i<5;i++)
{ if(a[i]>x)
break;
}
for(int j=i;j<=5;j++)
{	int y=a[j];
a[j]=x;
x=y;
}
for( i=0;i<6;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
cout<<endl;
}
将这个数插入
输入一个数
从头比较
大于这个数退出

---
a
3	6	9	13	34	56	78
b
3
6
9
13
25
34
56
78
输入：cin>>x; 25

---
void main(void)
{ int a[6]={1,4,7,10,12};
int b[6];
int x;
for(int i=0;i<5;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
cout<<endl;
cout<<"Input x: ";
cin>>x;
for(i=0;i<5;i++)
if(a[i]<x)
b[i]=a[i];
else
break;
b[i]=x;
for(int j=i;j<5;j++)
b[j+1]=a[j];
for(i=0;i<6;i++)
cout<<b[i]<<'\t';
cout<<endl;
}
重新开始赋值
小于这个数赋值
大于这个数退出

---
a
3	6	9	13	34	56	78
25
34
56
78
输入：cin>>x; 25
for(i=n-1;i>=0;i--)
从后向前循环

---
void main(void)
{ int a[6]={2,5,8,10,12};
int x;
for(int i=0;i<5;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
cout<<endl;
cout<<"Input x: ";
cin>>x;
for(i=4;i>0;i--)
{ if(a[i]>x)
a[i+1]=a[i];
else
break;
}
a[i+1]=x;
for(i=0;i<6;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
cout<<endl;
}
赋值
关键！从后面开始循环
从前向后移数
不大于退出循环

---
用筛选取法求出2~200之间的所有素数。
筛法：首先将1～n个数为数组置初值。2的倍数不是素数，置0； 3的倍数不是素数，置0；5的倍数不是素数，置0；....，依次类推，最后将数组中不是0的元素输出。
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	0	5	0	7	0	9	0	11	0	13	0	15	0	17	0	19	0
2	3	0	5	0	7	0	0	0	11	0	13	0	0	0	17	0	19	0

---
数组作为函数参数
一、数组元素作函数参数
数组元素作函数实参，用法与一般变量作实参相同，是“值传递”。

---
有两个数据系列分别为：
int a[8]={26,1007,956,705,574,371,416,517};
int b[8]={994,631,772,201,262,763,1000,781};
求第三个数据系列 c ，要求c中的数据是a b中对应数的最大公约数。
int a[8]={26, 1007, 956, 705, 574, 371, 416, 517};
int b[8]={994, 631, 772, 201, 262, 763, 1000, 781};
c[8]={2, 1, 4, 3 , 2 , 7 , 8, 11}

---
int gys(int m,int n)
{ int r;
if(m<n) { r=m; m=n; n=r; }
while(r=m%n) { m=n; n=r; }
return n;
}
求m,n的最大公约数,作为函数值返回
void main(void)
{ int a[8]={26,1007,956,705,574,371,416,517};
int b[8]={994,631,772,201,262,763,1000,781};
int c[8];
for(int i=0;i<8;i++)
c[i]=gys(a[i],b[i]);	//对应元素的公约数
for(i=0;i<8;i++)
cout<<c[i]<<'\t';
cout<<endl;
}
循环求对应数组元素的最大公约数

---
二、用数组名作函数参数
在C++中，数组名被认为是数组在内存中存放的首地址。
用数组名作函数参数，实参与形参都应用数组名。
这时，函数传递的是数组在内存中的地址。
实参中的数组地址传到形参中，实参形参共用同一段内存。

---
void fun(int a[2])
{ for(int i=0;i<2;i++)
a[i]=a[i]*a[i];
}
void main(void)
{ int b[2]={2,4};
cout<<b[0]<<‘\t’<<b[1]<<endl;
fun(b);
cout<<b[0]<<‘\t’<<b[1]<<endl;
}
数组b和数组a占据同一段内存
a同样为数组首地址，也是2000H
a
2000H
2	4
4
16
b
2000H
2004H
b就是2000H
输出： 2 4
4 16

---
void sort(int x[ ], int n)
{ int t,i,j;
for( i=0;i<n-1;i++)
for(j=0;j<n-i-1;j++)
if(x[j]>x[j+1])
{ t=x[j]; x[j]=x[j+1]; x[j+1]=t;}
}
void main(void)
{ int a[5]={20,4,16,8,10};
sort(a, 5 );
for(int i=0;i<5;i++)
cout<<a[i]<<'\t';
}
x
20	4	16	8	10
a
16
10
8
4
20

---
有一个一维数组，内放10个学生成绩，求平均成绩。
数组名作
函数形参
float average (float array[ ])
{ int i;
float aver, sum=array[0];
for (i=1; i<10; i++)
sum=sum+array[i];
aver=sum/10;
return aver;
}
void main(void)
{ static float score[10]={ 100, 90, ...};
float aver;
aver=average(score);
cout<<“aver=“<<aver<<‘\n’;
}
数组名作
函数实参

---
注意：
1、用数组名作函数参数，应在主调函数和被调函数中分别定义数组，且类型一致。
2、需指定实参数组大小，形参数组的大小可不指定。数组名作实参实际上是传递数组的首地址。

---
3、C++语言规定，数组名代表数组在内存中存储的首地址，这样，数组名作函数实参，实际上传递的是数组在内存中的首地址。实参和形参共占一段内存单元，形参数组中的值发生变化，也相当于实参数组中的值发生变化。
score
array
score[8]
score[6]
score[4]
score[2]
score[0]
array[8]
array[6]
array[4]
array[2]
array[0]

---
程序中的函数p( )用于计算：
size 12{p= Sum cSub { size 8{i=0} } cSup { size 8{n - 1} } { ital "ax" rSub { size 8{i} } + ital "by" rSub { size 8{i} } } } {}
主函数利用函数完成计算
size 12{s1= Sum cSub { size 8{i=0} } cSup { size 8{7} } {d rSub { size 8{i} } +2v rSub { size 8{i} } } } {}
size 12{s2= Sum cSub { size 8{i=0} } cSup { size 8{9} } {3v rSub { size 8{i} } +4w rSub { size 8{i} } } } {}
int d[]={2,3,5,4,9,10,8};
int v[]={7,6,3,2,5,1,8,9,3,4};
int w[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int p(int a, int x[], int b, int y[], int n)
{ int i, s;
for(________; i<n; i++)
s+=_____________;
return s;
}
void main(void)
{cout<<“\ns1=“<<_____________;
cout<<“\ns2=“<<______________;
}
i=0,s=0
p(1,d,2,v,8)
a*x[i]+b*y[i]
p(3,v,4,w,10)

---
int a[10], i;
void sub1(void)
{ for(i=0;i<10;i++) a[i]=i+i; }
void sub2(void)
{ int a[10], max,i;
max=5; for(i=0;i<max;i++) a[i]=i;
}
void sub3(int a[])
{ int i;
for(i=0;i<10;i++) cout<<a[i]<<‘\t’;
cout<<endl;
}
void main(void)
{ sub1();
sub3(a);
sub2();
sub3(a);
}
输出：0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

---
编写程序，在被调函数中删去一维数组中所有相同的数，使之只剩一个，数组中的数已按由小到大的顺序排列，被调函数返回删除后数组中数据的个数。
例如：
原数组：2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10
删除后：2 3 4 5 6 7 8 9 10

---
用多维数组名作函数参数
同样，实参向形参传递的是数组的首地址。
如果实参、形参是二维数组，则形参可以省略第一维，不可省略第二维，且第二维必须与实参中的维数相等。
int score[5][10]
int array[ ][10]
int score[5][10]
int array[3][10]
错误
int score[5][10]
int array[ ][8]

---
有一个3×4的矩阵，求其中的最大元素。
int max_value (int array[ ][4])
{ int i, j, k, max;
max=array[0][0];
for (i=0; i<3; i++)
for (j=0; j<4; j++)
if (array[i][j]>max)
max=array[i][j];
return (max);
}
void main (void)
{ static int a[3][4]={{1,3,5,7},
{2,4,6,8},{15,17,34,12}};
cout<<“max is ”<<max_value(a)<<‘\t’;
}
形参
实参
数组a与数组array共用一段内存
函数值

---
字符数组
用来存放字符数据的数组是字符数组，字符数组中的一个元素存放一个字符。
一、字符数组的定义
char 数组名[常量表达式];
类型
数组名
char c[4]; /*每个元素占一个字节 */
数组大小
c[0]=‘I’; c[1]=‘m’; c[2]=‘_’；

---
二、字符数组的初始化
与数值数组的初始化相同，取其相应字符的ASCII值。
char c[10]={‘I’, ‘ ’, ‘a’, ‘m’, ‘ ’, ‘a’, ‘ ’ , ‘b’, ‘o’, ‘y’};
随机
‘y’
‘o’
‘b’
‘ ’
‘a’
‘ ’
‘m’
‘a’
‘ ’
‘I’
c
c[0]
c[9]

---
char st1[ ]={65, 66, 68};
‘A’	‘B’	‘D’
如果字符个数大于数组长度，做错误处理；如果数值个数小于数组长度，后面的字节全部为‘\0’。
如果省略数组长度，则字符数即为数组长度。
static char c[ ]={‘I’, ‘ ’, ‘a’, ‘m’, ‘ ’, ‘a’, ‘ ’ , ‘g’, ‘i’, ‘r’,’l’};
同理，也可定义和初始化一个二维或多维的字符数组。分层或省略最后一维。

---
三、字符数组的引用
void main(void)
{ char c[10]={‘I’, ‘ ’, ‘a’, ‘m’, ‘ ’, ‘a’, ‘ ’ , ‘b’, ‘o’, ‘y’};
int i;
for (i=0; i<10; i++)
cout<<c[i];
cout<<“\n”;
}
定义
输出

---
四、字符串和字符串结束标志
C++语言将字符串作为字符数组来处理。
字符串常量：“CHINA”，在机内被处理成一个无名的字符型一维数组。
C	H	I	N	A	‘\0’
C++语言中约定用‘\0’作为字符串的结束标志，它占内存空间，但不计入串长度。有了结束标志‘\0’后，程序往往依据它判断字符串是否结束，而不是根据定义时设定的长度。

---
字符串与字符数组的区别：
char a[ ]={‘C’,’H’,’I’,’N’,’A’};
字符数组
char c[ ]=“CHINA”;
字符串
随机
随机
A
N
I
H
C
长度占5个字节
随机
‘\0’
A
N
I
H
C
长度占6个字节

---
可以用字符串的形式为字符数组赋初值
char c[ ]={“I am a boy”}; /*长度11字节，以‘\0’结尾 */
char a[ ]={‘I’, ‘ ’, ‘a’, ‘m’, ‘ ’, ‘a’, ‘ ’ , ‘b’, ‘o’, ‘y’};
/* 长度10字节 */
如果数组定义的长度大于字符串的长度，后面均为‘\0’。
char c[10]=“CHINA”;
‘\0’的ASCII为0，而‘ ’(空格)的ASCII为32。
‘\0’
‘\0’
‘\0’
‘\0’
‘\0’
A
N
I
H
C
c

---
char w[ ]={‘T’, ‘u’, ‘r’, ‘b’, ‘o’, ‘\0’};
char w[ ]={“Turbo\0”};
char w[ ]=“Turbo\0”;
char w[ ]=‘Turbo\0’;
非法
T	u	r	b	o	‘\0’
T	u	r	b	o	‘\0’
T	u	r	b	o	‘\0’

---
char a[2][5]={“abcd”, “ABCD”};
a	b	c	d	‘\0’
A	B	C	D	‘\0’
char str[12]=“The String”；
定义数组，开辟空间时赋初值
非法，在语句中赋值
str为字符数组在内存中存储的地址，一经定义，便成为常量，不可再赋值。
在语句中字符数组不能用赋值语句整体赋值。
char str[12];
str=“The String”;

---
字符数组的输入输出
逐个字符的输入输出。这种输入输出的方法，通常是使用循环语句来实现的。如：
char str[10];
cout<<“输入十个字符：”;
for(int i=0;i<10;i++)
cin>>str[i];	//A
......
A行将输入的十个字符依次送给数组str中的各个元素。
定义
赋值

---
把字符数组作为字符串输入输出。对于一维字符数组的输入，在cin中仅给出数组名；输出时，在cout中也只给出数组名。
输入：abcd<CR>
string<CR>
void main (void )
{char s1[50],s2[60];
cout << “输入二个字符串:”;
cin >> s1;
cin >> s2;
cout << “\n s1 = “ << s1;
cout << “\n s2 = “ << s2 << “\n”;
}
cin只能输入一个单词，不能输入一行单词。
数组名
数组名
输出到‘\0’为止

---
当要把输入的一行作为一个字符串送到字符数组中时，则要使用函数cin.getline( )。这个函数的第一个参数为字符数组名，第二个参数为允许输入的最大字符个数。
cin.getline(数组名, 数组空间数);
首先开辟空间
char s1[80];
.......
cin.getline(s1, 80);
参数是数组名

---
void main (void )
{ char s3[81];
cout<<”输入一行字符串:”;
cin.getline(s3,80);	//A
cout<<”s3=”<<s3<<’\n’;	//B
}
定义
从键盘接收一行字符
输出到‘\0’为止
当输入行中的字符个数小于80时，将实际输入的字符串（不包括换行符）全部送给s3；当输入行中的字符个数大于80时，只取前面的80个字符送给字符串。

---
从键盘输入一行字符，统计其中分别有多少大小写字母，以$号结束输入。
从键盘输入一行字符，统计其中分别有多少大小写字母。
从键盘输入一行字符，其中的大写变小写，小写变大写。

---
从键盘接收一行字符，统计有多少个单词数？
we are students.
w	e			a	r	e		s
字母	字母	空格	空格	字母	字母	字母	空格	字母
不能用字母数或空格数来判断，只能用字母和空格状态变化的次数来判断。
设状态变量word , 判别到字母时word为1，判别到非字母时word为0。
word的初始值为0，当从0变为1时，单词数加1。
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1

---
void main(void)
{char s[80];
int i=0, word=0,num=0;
cin.getline (s,80);
while(s[i]!='\0')
{ if((s[i]>='a'&&s[i]<='z'||s[i]>='A'&&s[i]<='Z')&&word==0)
{	word=1;
num++;
}
else if(s[i]==' '||s[i]=='\t')
word=0;
i++;
}
cout<<"num="<<num<<endl;
}
表明前一字符非字母
改变状态，防止继续对下一字母计数
改变状态，碰到下一个字母时开始计数

---
六、字符串处理函数
C＋＋中没有对字符串变量进行赋值、合并、比较的运算符，但提供了许多字符串处理函数，用户可以调用 #include “string.h”
所有字符串处理函数的实参都是字符数组名

---
1、合并两个字符串的函数 strcat (str1, str2)
空间足够大
static char str1[20]={“I am a ”};
static char str2[ ]={“boy”};
strcat (str1, str2);
I		a	m		a		'\0'	'\0'
b	o	y	‘\0’
I		a	m		a		b	o	y	'\0'
将第二个字符串 str2 接到第一个字符串 str1 后。
注意：第一个字符串要有足够的空间。

---
2、复制两个字符串的函数 strcpy (str1, str2)
static char str1[20]={“I am a ”};
static char str2[ ]={“boy”};
strcpy (str1, str2);
字符串正确赋值
strcpy ( str1, “CHINA”);
str1=str2;
str1=“CHINA”;
均为非法
strcpy (“CHINA”, str1);
'\0'
'\0'
a
m
a
I
str1
'\0'
y
o
b
str2
'\0'
'\0'
a
'\0'
y
o
b
str1
'\0'
A
N
I
H
C
str1

---
3、比较两个字符串的函数 strcmp (str1, str2)
此函数用来比较str1和str2中字符串的内容。函数对字符串中的ASCII字符逐个两两比较，直到遇到不同字符或‘\0’为止。函数值由两个对应字符相减而得。
该函数具有返回值，返回值是两字符串对应的第一个不同的ASCII码的差值。
若两个字符串完全相同，函数值为0。
用来判断两字符串是否相等
if ( strcmp (str1, str2)==0)
{ ........ }

---
static char str1[20]={“CHINA”};
static char str2[ ]={“CHINB”};
cout<< strcmp (str1, str2)<<endl;
输出：-1
static char str1[20]={“CHINA”};
static char str2[ ]={“AHINB”};
cout<<strcmp (str1, str2)<<endl;
输出：2
if (str1= =str2) cout<<“yes\n”;
非法
正确
if (strcmp (str1,str2)= =0) cout<<“yes\n”;

---
4、求字符串长度的函数 strlen (str1)
函数参数为数组名，返回值为数组首字母到‘\0’的长度。并非数组在内存中空间的大小。
长度不包括‘\0’。
char s[80];
strcpy(s, “abcd”);
cout<<strlen(s)<<endl;
输出： 4
cout<<siziof(s)<<endl;
输出： 80
cout<<strlen(str1)<<endl;
输出： 3
‘\0’
‘\0’
a
‘\0’
y
o
b
str1

---
char str1[20]={“CHINA”};
cout<<strlen (str1)<<endl;
输出：5
char str1[20]={“a book”};
cout<<strlen (str1)<<endl;
输出：6
char sp[ ]={“\t\v\\\0will\n”};
cout<<strlen (sp)<<endl;
输出：3
char sp[ ]={“\x69\082”};
cout<<strlen (sp)<<endl;
输出：1

---
5、 strlwr (str1)
将str1中的大写字母转换成小写字母。
6、 strupr (str1)
将str1中的小写字母转换成大写字母。

---
7、函数strncmp(字符串1,字符串2 , maxlen)
函数原型为:
int strncmp(char str1[ ], char str2[ ],int m)
第三个参数为正整数，它限定了至多比较的字符个数
若字符串1或字符串2的长度小于maxlen的值时，函数的功能与strcmp( )相同。
当二个字符串的长度均大于maxlen的值时，maxlen为至多要比较的字符个数。
输出：0
cout<<strncmp(“China”,“Chifjsl;kf”,3)<<‘\n’;

---
8、函数strncpy(字符数组名1, 字符串2, maxlen)
函数原型为:
void strncmp(char str1[ ], char str2[ ],int m)
第三个参数为正整数，它限定了至多拷贝的字符个数
若字符串2的长度小于maxlen的值时，函数的功能与strcpy( )相同。
当字符串2的长度大于maxlen的值时，maxlen为至多要拷贝的字符个数。

---
空间足够大
char s[90],s1[90];
strncpy(s,"abcdssfsdfk",3);	//A
strncpy(s1,"abcdef " , 90);	//B
cout<<s<<endl;
cout<<s1<<endl;
输出：abc
输出：abcdef
注意，二字符串之间不能直接进行比较, 赋值等操作, 这些操作必须通过字符串函数来实现。

---
输入三个字符串按大小输出。
输入n个字符串按大小输出。

---
void changed(char str1[],char str2[])
{char str3[80];
strcpy(str3,str1);
strcpy(str1,str2);
strcpy(str2,str3);
}
void main(void)
{char s1[80],s2[80],s3[80];
cout<<"Input 3 strings:\n";
cin.getline(s1);
cin.getline(s2);
cin.getline(s3);
if(strcmp(s1,s2)>0) changed(s1,s2);
if(strcmp(s1,s3)>0) changed(s1,s3);
if(strcmp(s2,s3)>0)changed(s2,s3);
cout<<"sorted:"<<endl<<endl;
cout<<s1<<endl<<s2<<endl<<s3<<endl;
}

---
void changed(char str1[],char str2[])
{char str3[80];
strcpy(str3,str1);
strcpy(str1,str2);
strcpy(str2,str3);
}
void main(void)
{char ss[10][80];
int i,j;
cout<<"Input 10 strings:\n";
for(i=0;i<10;i++)
cin.getline (ss[i],80);
for(i=0;i<9;i++)
for(j=0;j<9-i;j++)
if(strcmp(ss[j],ss[j+1])>0)
changed(ss[j],ss[j+1]);
cout<<"sorted:"<<endl<<endl;
for(i=0;i<10;i++)
cout<<ss[i]<<endl;
}

---
用选择法对6个数排序（由小到大）
设定一个变量，放入数组中的最小数的序号，然后将其与最上面的数比较交换。
这时，最小数的序号变为2
假定元素序号为1的数是最小的数
即9与8比较
即8与5比较
0
2
4
5
8
9
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
2、a[min]与a[2]比较
1
min
1、min=1
3、min=2
2
min
4、 a[min]与a[3]比较
0
2
4
5
8
9
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]

---
这时，最小数的序号变为3
这时，最小数的序号变为4
即4与2比较
即5与4比较
第一趟比较完毕，最小数是a[6]，最小数的序号为6
这时，最小数的序号变为5
第一趟，循环5次
0
2
4
5
8
9
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[4]比较
3
min
min=3
min=4
4
min
a[min]与a[5]比较
0
2
4
5
8
9
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
0
2
4
5
8
9
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[6]比较
5
min
min=5
min=6
6
min
a[min]与a[1]交换
9
2
4
5
8
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]

---
从第二个数开始比较，假定最小数的序号为2
9
2
4
5
8
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[3]比较
2
min
min=2
min=3
3
min
a[min]与a[4]比较
9
2
4
5
8
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
9
2
4
5
8
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[5]比较
4
min
min=4
min=5
5
min
a[min]与a[6]比较
9
2
4
5
8
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]

---
第二趟比较完毕，最小数是a[5]，最小数的序号为5
第二趟，循环4次
9
8
4
5
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[2]交换
5
min
min=5

---
第三趟，循环3次
9
8
4
5
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[4]比较
3
min
min=3
min=4
4
min
a[min]与a[5]比较
9
8
4
5
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
9
8
4
5
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[6]比较
4
min
min=4
min=4
4
min
a[min]与a[3]交换
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]

---
第四趟，循环2次
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[5]比较
4
min
min=4
min=4
4
min
a[min]与a[6]比较
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[4]交换
4
min
min=4

---
第五趟，循环1次
for (i=1; i<=n-1; i++)
｛ min=i ;
for (j=i; j<=n; j++)
if (a[min]>a[j]) min=j ;
t=a[min];
a[min]=a[i];
a[i]=t;
}
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
a[min]与a[6]比较
5
min
min=5
min=5
5
min
a[min]与a[5]交换
9
8
5
4
2
0
a[6]
a[5]
a[4]
a[3]
a[2]
a[1]
总结：
n
次数
趟数
i(1~n-1)
5
4
3
2
1
n-i
1
2
3
4
5
共有6个数

---
一般，元素的序号从0开始，因此，程序可以变动如下：
for (i=0; i<n-1; i++)
{ min=i;
for (j=i; j<n ; j++)
if (a[min]>a[j])
min=j ;
t=a[min];
a[min]=a[i];
a[i]=t;
}
每一次循环前设置最小数的序号
小循环，找最小数的序号，从 i 找起
大循环，找到后与 i 交换

---
调试程序的方法：
1）单步调试：以行为单位，每运行一步，程序就会中断，可以实时查询目前各变量的状态及程序的走向。可以选择是否进入子函数。
2）运行到光标处，可以直接使程序运行到光标处再进行单步调试，这种方法可以不必运行正确的循环而直接到有疑问的地方。

---
在a数组中查找与x值相同的元素所在的位置，数据从a[1]元素开始存放，请填空：
#define MAX 10
void main(void)
{ int a[MAX+1], x, i;
for(i=1;i<=MAX;i++)
cin>>__________;
cout<<“Enter x:”;
cin>>x;
a[0]=x; i=MAX;
a[i]
while(x!=___________)
____________________;
if(___________)
cout<<x<<“the pos:”<<i<<endl;
else
cout<<“Not found”<<endl;
i--
i!=0
a[i]

---
void main(void)
{ char str[ ]=“SSSWILTECH1\1\11W\1WALLMP1”;
char c; int k;
for(k=2; (c=str[k])!=‘\0’;k++)
{ switch(c)
{ case ‘A’ : cout<<‘a’; continue;
case ‘1’: break;
case 1: while((c=str[++k])!=‘\1’&&c!=‘\0’);
case 9: cout<<‘#’;
case ‘E’ :
case ‘L’: continue;
default: cout<<c; continue;
} cout<<‘*’;
} cout<<endl;
}
S
W
I
T
C
H
*
#
W
a
M
P
*

---
以下程序分别在a数组和b数组中放入an+1和bn+1个由小到大的有序数，程序把两个数组中的数按由小到大的顺序归并到c数组中，请填空：
void main(void)
{ int a[10]={1,2,5,8,9,10},an=5;
int b[10]={1,3,4,8,12,18}, bn=5;
int i,j,k, c[20], max=9999;
a[an+1]=b[an+1]=max;
i=j=k=0;
while( a[i]!=max||b[j]!=max)
{ if(a[i]<b[j])
{ c[k]=________;
k++;
_______}
else
{ c[k]=_________;
k++;
_____________;}
} for(i=0;i<k;i++)cout<<c[i];
cout<<endl;
}
a[i]
i++
b[j]
j++

---
编写程序，在被调函数中删去一维数组中所有相同的数，使之只剩一个，数组中的数已按由小到大的顺序排列，被调函数返回删除后数组中数据的个数。
例如：
原数组：2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10
删除后：2 3 4 5 6 7 8 9 10