第十四章 输入/输出流类库

---
编译系统已经以运算符或函数的形式做好了对标准外设（键盘、屏幕、打印机、文件）的接口，使用时只需按照要求的格式调用即可。
cin.get(ch);
cin>>x; cout<<x;
内存
键盘
文件
光笔....
输入流
显示器
文件
打印机...
输出流

---
输入输出流（I/O Stream）
C++语言的I/O系统向用户提供一个统一的接口，使得程序的设计尽量与所访问的具体设备无关，在用户与设备之间提供了一个抽象的界面:输入输出流。
ios
istream(输入流)
ostream(输出流)
iostream
在“iostream.h”中说明

---
用标准流进行输入/输出时，系统自动地完成数据类型的转换。对于输入流，要将输入的字符序列形式的数据变换成计算机内部形式的数据（二进制或ASCII）后，再赋给变量，变换后的格式由变量的类型确定。对于输出流，将要输出的数据变换成字符串形式后，送到输出流（文件）中。

---
重载输入(提取)和输出(插入)运算符
cin>>a;
class A
{ float x, y;
public:
A(float a=0, float b=0){ x=a; y=b; }
void Set(float a, float b){ x=a; y=b; }
void Show(void){ cout<<x<<‘\t’<<y<<endl; }
};
void main(void)
{ A a(2,3);
a.Set(20 , 30);
a.Show( );
}
cout<<a;
对象不能直接输入输出
输入对象数据
输出对象数据

---
在C++中允许用户重载运算符“<<”和“>>”，实现对象的输入和输出。重载这二个运算符时，在对象所在的类中，将重载这二个运算符的函数说明该类的友元函数。
重载提取运算符的一般格式为：
返回值类型
函数名
左操作数
右操作数
friend istream & operater >>(istream &, ClassName &);
友元函数
cin>>a;
operator>>(cin, a)

---
返回值类型
函数名
左操作数
右操作数
friend istream & operater >>(istream &, ClassName &);
友元函数
istream & operater >>(istream &is, ClassName &f);
cin>>a;
operator>>(cin, a)
返回值类型：类istream的引用，cin中可以连续使用运算符“>>”。
cin>>a>>b;
第一个参数：是“>>”的左操作数cin类型,类istream的引用
第二个参数：是“>>”的右操作数,即欲输入的对象的引用.

---
class A
{ float x, y;
public:
.....
};
.....
A a;
cin>>a;
....
在类中原型说明
friend istream & operater >>(istream &, A &);
在类外定义函数
istream & operater >>(istream &is, A &a)
{ cout<<“ Input a:”<<endl;
is>>a.x>>a.y;
return is;
}
重新定义输入流
返回输入流

---
class incount{
int c1,c2;
public:incount(int a=0,int b=0)	{	c1=a;	c2=b;	}
void show(void){cout<<"c1="<<c1<<'\t'<<"c2="<<c2<<endl;}
friend istream & operator>>(istream &,incount &);
};
istream & operator>>(istream &is, incount &cc)
{	is>>cc.c1>>cc.c2;	return is;	}
void main(void)
{	incount x1,x2;
x1.show ();
x2.show ();
cin>>x1;
cin>>x2;
x1.show ();
x2.show ();
}
重载输入函数原型说明
重载输入函数定义

---
重载输出（插入）运算符的一般格式为：
返回值类型
函数名
左操作数
右操作数
friend ostream & operater <<(ostream &, ClassName &);
友元函数
cout<<a;
operator<<(cout, a)
与输入（提取）运算符比较：
friend istream & operater >>(istream &, ClassName &);
将输入流改为输出流。

---
class A
{ float x, y;
public:
.....
};
.....
A a(2,3);
cout<<a;
....
在类中原型说明
friend ostream & operater << (ostream &, A &);
在类外定义函数
ostream & operater <<(ostream &os, A &a)
{ cout<<“ The object is:”<<endl;
os<<a.x<<‘\t’<<a.y<<endl;
return os;
}
重新定义输出流
返回输出流

---
class incount{
int c1,c2;
public:	incount(int a=0,int b=0)	{	c1=a;	c2=b;	}
void show(void)	{cout<<"c1="<<c1<<'\t'<<"c2="<<c2<<endl;	}
friend istream & operator>>(istream &,incount &);
friend ostream & operator<<(ostream &,incount &);
};
istream & operator>>(istream &is,incount &cc)
{	is>>cc.c1>>cc.c2;	return is;}
ostream &operator<<(ostream &os,incount &cc)	//重载cout<<
{os<<"c1="<<cc.c1<<'\t'<<"c2="<<cc.c2<<endl;	return os;}
void main(void)
{
incount x1,x2;
cout<<x1<<x2;//调用输出函数
cin>>x1;	//调用输入函数
cin>>x2;
cout<<x1<<x2;
}
重载输出函数原型说明
重载输出函数定义

---
编译系统已经以运算符或函数的形式做好了对标准外设（键盘、屏幕、打印机、文件）的接口，使用时只需按照要求的格式调用即可。
cin.get(ch);
cin>>x; cout<<x;
内存
键盘
文件
光笔....
输入流
显示器
文件
打印机...
输出流

---
文件流
C++在头文件fstream.h中定义了C++的文件流类体系 ,当程序中使用文件时，要包含头文件fstream.h 。
当使用文件时，在程序头有：#include<fstream.h>
其中定义了各种文件操作运算符及函数。
ios
ifstream(输入流)
ofstream(输出流)
fstream
在“fstream.h”中说明

---
程序对文本文件的操作与对键盘、显示器的操作比较：
在涉及文本文件的操作时，将输入文件看成键盘，将输出文件看成显示器，格式不变。只需在程序中增加打开与关闭文件的语句。
内存变量
(程序)
键盘
输入文件
屏幕
输出文件
cin>>x
cout<<x
infile>>x
outfile<<x

---
文件的操作
文本文件：
文件
以ASCII表示的文件：记事本，*.cpp等
二进制文件：
用二进制形式表示的文件：可执行程序*.EXE等
56：ASCII表示为 00110101 00110110，占两字节
56：二进制表示为 111000，占六个二进制位
不同的文件操作的函数、格式不同

---
文本文件的打开与关闭
在文件操作前，需要将程序与被操作的文件联系起来，使程序可以“引用”文件。
在程序内定义一个文件类的对象，由该对象与文件发生联系，程序内所有的与文件的操作都是对该对象的操作。
两个对象，可以联系两个输入输出文件
fstream infile , outfile;
ifstream infile;
ofstream outfile;
对象只能联系输入文件
对象只能联系输出文件

---
定义用于输出的文件对象
定义用于输入的文件对象
定义用于输入输出的文件对象
ios
ifstream(输入流)
ofstream(输出流)
fstream
在“fstream.h”中说明

---
如何使文件类的对象与欲操作的文件发生联系？
用对象打开文件：
ifstream infile; //定义输入文件类对象
infile.open(“myfile1.txt”);//利用函数打开某一文件
打开文件的作用是，使文件流对象与要使用的文件名之间建立联系。
ofstream outfile; //定义输出文件类对象
outfile.open(“myfile1.txt”);//打开某一文件供输出

---
infile.open(“myfile1.txt”);
打开文件“myfile1.txt”用于输入，并将这个文件与输入文件类对象infile建立联系，今后，在程序中，用到这个文件“myfile1.txt”的地方就用infile来代替。
outfile.open(“myfile2.txt”);
打开文件“myfile2.txt”用于输出，并将这个文件与输出文件类对象outfile建立联系，今后，在程序中，用到这个文件“myfile2.txt”的地方就用outfile来代替。

---
如何从文件中输入输出数据？
将文件类对象看成键盘和显示器即可。
ifstream infile; //定义输入文件类对象
infile.open(“myfile1.txt”);//利用函数打开某一文件
float x , y;
infile>>x>>y;
内存
myfile1.txt
x
infile
3 4
3
用infile代替myfile1.txt进行操作。
y
4

---
ifstream outfile; //定义输出文件类对象
infile.open(“myfile2.txt”);//利用函数打开某一文件
float x＝3 , y＝4;
outfile<<x<<‘\t’<<y<<endl;
内存
myfile2.txt
x
用outfile代替myfile2.txt进行操作。
outfile
3
3
4
y
4

---
4）用完文件后,使用成员函数关闭文件.如：
ifstream infile;
ofstream outfile
infile.open(“myfile1.txt”);
outfile.open(“myfile2.txt”);
float x,y;
infile>>x>>y;
outfile<<x<<‘\t’<<y<<endl;
infile.close();
outfile.close();
infile.close();
outfile.close();
内存
myfile1.txt
myfile2.txt
x
3 4
infile
outfile
3
3
4
y
4

---
void main(void)
{ int a[10];
ifstream infile;	//定义输入文件类
ofstream outfile;	//定义输出文件类
infile.open(“file1.txt”);	//打开一个输入文件“file1.txt”
outfile.open(“file2.txt”);	//打开一个输出文件“file2.out”
for(int i=0;i<10;i++)
infile>>a[i];//将“file1.txt”中的十个整型数输入到a[i]中
for(i=0;i<10;i++)
outfile<<a[i]<<‘\t’;//将a[i]中的十个数输出到文件“file2.txt”中
outfile<<endl;
infile.close();//关闭输入文件
outfile.close();//关闭输出文件
}
输入文件“file1.txt”必须存在，且在其中有十个整数

---
当用类fstream定义文件对象时，该对象即能定义输入文件对象，又能定义输出文件对象，所以打开文件时，必须在成员函数open()中的参数中给出打开方式（读或写）。
fstream pfile1,pfile2;//定义了两个文件类的对象
pfile1.open(“file1.txt”, ios::in);//pfile1联系到“file1.txt”,用于输入
pfile2.open(“file2.txt”, ios::out);//pfile2联系到“file2.txt”,用于输出
char ch;
pfile1>>ch;	//输入
pfile2<<ch;	//输出
pfile1.close();
pfile2.close();

---
在打开文件后，都要判断打开是否成功。若打开成功，则文件流对象值为非零值；若打开不成功，则其值为0。
ifstream pfile1,pfile2;//定义了两个文件类的对象
pfile1.open(“file1.txt”, ios::in);
pfile2.open(“file2.txt”, ios::out);
if (!pfile1)
{cout <<”不能打开输入文件：file1.txt”<<’\n’; exit(1);}
if (!pfile2)
{cout <<”不能打开输出文件：file2.txt”<<’\n’; exit(1);}
若为0，打开文件操作失败

---
打开输入文件时，文件必须存在。
打开输出文件时，若文件不存在，则建立文件；若文件存在，则删除原文件的内容，使其成为一个空文件。

---
涉及到字符串的文件读写
从文件输入一字符或一行字符，当输入至文件尾时，函数返回值为0，可以据此来判断循环结束。
char ch, str[300];
ifstream infile(“myfile1.txt”);
ofstream outfile(“myfiel2.txt”);
从键盘输入一个字符：cin.get(ch);
从文件输入一个字符：infile.get(ch);
向显示器输出一个字符：cout.put(ch);
向文件输出一个字符：outfile.put(ch);
从键盘输入一行字符：cin.getline(str,300);
从文件输入一行字符：infile.getline(ch,300);

---
14-15. 实现两文件的拷贝的程序
void main(void)
{	char filename1[256],filename2[256];
cout<<"Input source file name: ";
cin>>filename1;
cout<<"Input destination: ";
cin>>filename2;
ifstream infile(filename1);
ofstream outfile(filename2);
char ch;
while(infile.get(ch))
outfile.put(ch);
infile.close();
outfile.close();
}
输入文件(源文件)名
输出文件(目的文件)名
用构造函数打开文件
从源文件中读取一个字符，至文件尾停止循环
将该字符输出至目的文件
关闭文件

---
void main(void)
{	char filename1[256],filename2[256];
char buf[300];
cout<<"Input source file name: ";
cin>>filename1;
cout<<"Input destination: ";
cin>>filename2;
fstream infile,outfile;
infile.open(filename1,ios::in);
outfile.open(filename2,ios::out);
while(infile.getline(buf,300))
outfile<<buf<<endl;
outfile.close();
infile.close();
}
输入文件(源文件)名
输出文件(目的文件)名
用函数打开文件
从源文件中读取一行字符，至文件尾停止循环
将该行字符输出至目的文件
关闭文件

---
二进制文件的读写操作
若在文件的打开方式中没有特别说明，打开的文件均为ASCII码文件，若要打开二进制文件，则要特别说明并用特定的读写函数。
fstream infile,outfile;
infile.open(“inf1.dat”, ios::in| ios::binary);
二进制文件
输入方式打开
文件名
outfile.open(“outf1.dat”, ios::out| ios::binary);
二进制文件
文件名
输出方式打开

---
由于二进制文件中的数据不是ASCII码，故不能直接对其读写，必须要通过特定的函数予以转换。
一次读入的字节数
输入函数：
infile.read( char *, int )
读入
文件
内存
输入文件对象名
数据进入的内存地址
地址要强制转换成字符型
int i;
infile.read((char *)&i, sizeof(int));//从文件中输入一个整型数到i
int a[10];
infile.read((char *)a, 10*sizeof(int));//从文件中输入十个整型数到a

---
一次输出的字节数
输出函数：
outfile.write( char *, int )
写出
内存
文件
输出文件对象名
要输出的数据在内存中的地址
int i=4;
outfile.write((char *)&i, sizeof(int));//向文件输出一个整型数i
地址要强制转换成字符型
int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
outfile.write((char *)a, 10*sizeof(int));//向文件输出一个整型数组a

---
判断二进制文件是否读到文件尾？
infile.eof( )
当到达文件结束位置时，该函数返回一个非零值；否则返回零。
fstream infile;
infile.open(“data1.dat”,ios::in|ios::binary);
if(!infile)
{ cout<<“Open Error!\n”; exit(1); }
char str[300];
while(!infile.eof())
infile.read(str, 300);
判断打开是否出错
判断是否读到文件尾

---
void main(void )
{char filename1[256],filename2[256];
char buff[4096];
cout <<”输入源文件名:”; cin >>filename1;
cout <<”输入目的文件名:”; cin >>filename2;
fstream infile,outfile;
infile.open(filename1,ios::in | ios::binary);
outfile.open(filename2,ios::out | ios::binary);
int n;
while (!infile.eof()){	//文件不结束，继续循环
infile.read(buff,4096);	//一次读4096个字节
n=infile.gcount();	//取实际读的字节数
outfile.write(buff,n);	//按实际读的字节数写入文件
}
infile.close();
outfile.close();
}

---
文件指针
当一打开文件，文件指针位于文件头，并随着读写字节数的多少顺序移动。
可以利用成员函数随机移动文件指针。
文件内容
文件指针

---
随机读取二进制文件
infile.seekg(int);//将文件指针移动到由参数指定的字节处
infile.seekg(100);//将文件指针移动到距离文件头100个字节处
infile.seekg(int, ios::_dir);
_dir: beg: 文件头
cur: 当前位置
end: 文件尾
移动的字节数
相对位置
infile.seekg(100, ios::beg);//移动到距文件头100个字节
infile.seekg(-100, ios::cur);//移动到距当前位置前100个字节
infile.seekg(-500, ios::end);//移动到距文件尾前500个字节

---
void main(void )
{ ofstream outfile(“data1.dat”,ios::out| ios::binary);
int i;
for(i=5;i< 1000;i+=2 )
outfile.write((char*)&i,sizeof(int));	//将奇数写入文件
outfile.close();//关闭文件
ifstream f1(“data.dat”,ios::in| ios::binary);
int x;
f1.seekg(20*sizeof(int));//将文件指针移到第20个整数的位置
for(i=0;i<10;i++)
{f1.read((char *)&x,sizeof(int)); //依次读出第20~29个奇数到x
cout<< x<< ‘\t’;
}
f1.close();
}
以读的方式打开原文件

---
设在缺省目录下有文件file1.txt，文件中内容为：
1	2	3	4	5	6
执行下述程序后，程序的输出是__________。
void main(void)
{	fstream f1;
int tmp, sum=0;
f1.open(“file1.txt”,ios::in);
while(f1>>tmp)
sum+=tmp;
f1.close( );
cout<<sum<<endl;
}

---
如果令A,B,C,D,……，X,Y,Z这26个英文字母，分别等于百分之1,2,……,24,25,26个数值，那么我们就能得出如下有趣的结论：
HARD WORD 8+1+18+4+23+15+18+11=98％
KNOWLEDGE 96%
LOVE 54% LUCK 47%
计算一下MONEY STUDY ATTITUDE